Så här pressar du ditt tryck

Tänk på att pressa på ett hårt underlag (strykbrädan kan vara för mjuk). En skärbräda i trä fungerar utmärkt.

OBS! Ha ALLTID bakplåtspapper eller teflonark mellan strykjärnet och det du pressar.

Kom ihåg att stänga av ångan på strykjärnet.

Om du pressar ett tryck som består av flera färger måste du pressa varje färg för sig. Den klibbiga bäraren får aldrig ligga omlott! Börja med färgen som är längst bak i hur trycket är packat. Du kan minska presstiden till några sekunder/del du pressar, men sista delen måste få 15 sekunder.

Hot flex (vanlig vinyl)

Strykjärnet bör ha en temperatur på 160 grader (går att mäta med en vanlig kökstermometer), vilket ofta är 2-3 prickar. Tänk på att alla strykjärn är olika så för bästa resultat mät temperaturen. Stäng av funktionen för ånga. Använder du värmepress så ska vinylen pressas med medeltryck och 160 grader. Tål max 60 graders tvätt och torktumlare.

1. Ta bort trycket med sin bärare från skyddsplasten (oftast plastficka).

2. Placera trycket där du vill ha det. Bäraren (den tejpliknande plasten vinylen sitter på) ska vara uppåt och vinyltrycket mot tyget så att trycket inte är spegelvänt.

3. Pressa hårt med strykjärnet på trycket under 15 sekunder. Håll strykjärnet stilla. Om
    hela trycket inte får plats under strykjärnet så upprepar du de 15 sekunderna tills hela
    trycket blivit pressat. Kom ihåg att använda bakplåtspapper eller teflonark!

4. Ta bort bäraren medan den är varm. Har du ett stort tryck kan du behöva värma lite
    över hela trycket om det hunnit svalna.

5. Pressa ytterligare 5 sekunder på trycket efter att du har tagit bort bäraren. Kom ihåg 
    bakplåtspapper eller teflonark!

6. Om ditt tryck består av flera färger så upprepa från punkt 2 tills alla färger är pressade
    kom ihåg att bäraren får aldrig ligga omlott med en annan bärare om du pressar mer än
    en bit av trycket samtidigt.

Selda Skapar – vinyl och design

Innehar F-skatt

E-post: info@seldaskapar.se

Instagram : seldaskapar

Webbutik: www.seldaskapar.se

Facebookgrupp med rabatterade priser på tryck: Selda skapars vinyltryck